Прибор ночного видения

NV-400

Инструкция пользователя

Поздравляем вас с приобретением этого высококачественного прибора ночного видения.

Используйте его для наблюдения за окружающей местностью в условиях низкой освещенности или даже в полной темноте с помощью встроенного инфракрасного света. С помощью этого устройства можно делать снимки и видео, которые будут сохраняться на карте памяти. Оно также может использоваться для съемки в течение дня. Используйте прилагаемый аудио / видео кабель для просмотра изображений на телевизоре или загружайте изображения на компьютер с помощью прилагаемого USB-кабеля. Комплектация также включает шейный ремешок и удобный чехол для хранения.

Комплектующие

Прибор ночного видения

USB кабель

Аудио / видео кабель

Шейный ремешок

Чехол для хранения

Инструкция

Краткое описание

Изображение 1

Описание деталей (Изображение 1)

1.Объектив                                        9. Кнопка «Съёмка/Snap»

2.Фокусировка объектива                            10.Кнопка «Масштаб/Zoom»

3.USB порт                                        11.Инфракрасный светильник

4.Аудио / видео выход                               12.Линза

5.Слот для карты памяти		                      13. Батарейный отсек

6.Кнопка «Режим/Mode»                             14. Отверстие для штатива

7. Включение/Выключение                           15. Батарейный отсек

8. Кнопка «ИК/IR»

Установка батареи

Откройте батарейный отсек и установите батареи типа 8XAA в соответствии с маркировкой полярности, имеющейся в ячейке.

Закройте крышку батарейного отсека.

Обратите внимание: Батарея не должна быть разряжена.

Вставка / Извлечение SD карты

Вставьте микро SD карту в слот для карты памяти и надавите на неё до фиксации на месте. Чтобы извлечь установленную микро SD карту, пожалуйста, нажмите на карту, чтобы она освободилась.

Рекомендуемая ёмкость памяти: от 4Гб до 32Гб

Примечание: Если карта памяти не вставлена, прибор покажет следующий значок:

Инструкция использования

Включение: Удерживайте кнопку питания около 4х секунд, чтобы включить прибор ночного видения.

Сделать фотографию: Нажмите кнопку [РЕЖИМ/MODE] и выберите режим фотографии. Знак  появится в правом верхнем углу экрана. Нажмите кнопку [СЪЁМКА/SNAP], чтобы сделать фото.

Видеосъёмка: Нажмите кнопку [РЕЖИМ/MODE] и выберите режим видео. Знак  появится в правом верхнем углу экрана. Нажмите кнопку [СЪЁМКА/SNAP], чтобы начать запись и нажмите кнопку [СЪЁМКА/SNAP], чтобы завершить запись.

Внимание: При ярком освещении, пожалуйста, прикрывайте объектив с линзой защитной крышкой. При использовании устройства в тёмных условиях, снимайте защитную крышку.

Просмотр сохранённых  видео и фотографий: Нажмите кнопку [РЕЖИМ/MODE] и выберите режим просмотра. После чего вы можете просмотреть сохранённые фото/видео с помощью кнопки [СЪЁМКА/SNAP], для перехода к следующему файлу нажмите кнопку [ИК/IR].

Удаление сохранённых видео и фотографий:  В режиме просмотра нажмите кнопку [МАСШТАБ/ZOOM]. Вам будет предложена опция удаления с карты памяти просматриваемой картинки. Используйте кнопки [СЪЁМКА/SNAP]/[ИК/IR] для выбора [Выполнить/Execute] и нажмите [СЪЁМКА/SNAP], чтобы удалить картинку.

Выключение прибора ночного видения

Для того чтобы выключить прибор ночного видения удерживайте кнопку питания около трёх секунд.

Фокусировка изображения

Выберите объект, который вы хотите посмотреть и поворачивайте кольцо фокусировки (№2 на картинке краткого описания) до того момента, пока изображение на экране не станет четким.

Основные функции

| 【РЕЖИМ / MODE】 | Видео / Фото / Просмотр В режиме 【Воспроизведение/PLAY】 【НАСТРОЙКИ/SETUP】: Вверх |
| --- | --- |
| 【СЪЁМКА / SNAP】 | В режиме видео: Нажать для начала съёмки видео. Для завершения записи нажать на эту кнопку ещё раз. В режиме фотографирования: Нажать для создания фотографии. В режиме просмотра: Проигрывать и останавливать видео. В режиме 【Воспроизведение/PLAY】 【НАСТРОЙКИ/SETUP】: OK |
| 【МАСШТАБ / ZOOM】 | В режиме видео: Нажать для изменения масштаба. В режиме фотографирования: Нажать для изменения масштаба. В режиме просмотра: Нажать, чтобы включить режим 【Воспроизведение/PLAY】. Нажать【МАСШТАБ/ZOOM】ещё раз, чтобы включить режим 【НАСТРОЙКИ/SETUP】. Нажать【МАСШТАБ/ZOOM】ещё раз для выхода. |
| 【ИК/IR】 | В режиме Видео / Фото: Нажать для включения инфракрасного света. С каждым последующим нажатием будет увеличиваться яркость ИК. В режиме просмотра: Нажать для выбора видео и изображения. В режиме 【Воспроизведение/PLAY】 【НАСТРОЙКИ/SETUP】: Вниз |

Информация по ЖК-дисплею.

Пример экрана в режиме видео:

| 1 | Яркость ИК от 1 до 3 |
| --- | --- |
| 2 | Масштаб |
| 3 | Заряд батареи |
| 4 | Запись |
| 5 | Знак того, что включен режим видео |
| 6 | Время записи |

Пример экрана в режиме фото:

| 1 | Яркость ИК от 1 до 3 |
| --- | --- |
| 2 | Масштаб |
| 3 | Заряд батареи |
| 4 | Знак того, что включен режим фото |

Пример экрана в режиме【Воспроизведение/PLAY】 :

| Удалить |  |
| --- | --- |
| Заблокировать/Разблокировать |  |
| Миниатюра |  |

Пример экрана в режиме【Настройка/SETUP】 :

| Форматировать | Выбрать для форматирования карты памяти |
| --- | --- |
| Язык |  |
| Сброс системы |  |
| Световая частота |  |
| Ввод даты |  |
| Энергосбережение | Режим энергосбережения: Прибор ночного видения может быть настроен на автоматическое выключение через установленный промежуток времени. |
| Задняя подсветка | Режим задней подсветки: Яркость задней подсветки может быть изменена с помощью выбора номера задней подсветки. |
| Версия |  |

Использование функции масштаба

Использование функции масштаба.

Данное устройство имеет функцию масштабирования во время съёмки видео или фото.

Нажмите кнопку [МАСШТАБ/ZOOM] для выбора цифрового увеличения в 2 раза.

Использование ИК света в полной темноте

Данное устройство может быть использовано в полной темноте с помощью встроенного инфракрасного света.

Нажмите кнопку [ИК/IR] для активации инфракрасного света.

Снимите защитную крышку с инфракрасной линзы и нажмите кнопку [ИК/IR] для выбора одного из пяти уровней яркости.

Просмотр видео и фото через телевизор

Вставьте аудио/видео кабель в аудио/видео выход в приборе ночного видения.

Подсоедините другой конец аудио/видео кабеля к видео входу на телевизоре.

В режиме просмотра нажмите кнопки МАСШТАБ/ZOOM или IR/ИК, чтобы выбрать файл для воспроизведения на телевизоре.

Примечание: При подключении прибора ночного видения к телевизору внутренний экран не работает.

Перенос имеющихся видео и фото на компьютер.

Подключите прибор ночного видения к компьютеру с помощью USB кабеля.

Сохранённые фото/видео файлы будут находиться на компьютере по адресу «Мой компьютер \ Съёмный диск».

После выбора съёмного диска появляется возможность просматривать, удалять, переносить или копировать любые фото и видео.